# Feuerwehrschlüsseldepots Klasse 1

Schlüsselrohr für Profilhalbzylinder	.......................	.......................

Die Schließung wird direkt in den Schlüsselrohreinsatz montiert.

Der Objektschlüssel liegt in einer Kunststoffwanne. Keine

Elektronik vorhanden! Zum Einbau in Mauerwerk.

Technische Daten:

Maße LxD/mm	: 147 x 47

Material	: Edelstahl / Messing, verchromt

Gewicht	: 650 g

SeTec Art.-Nr.: B10950

Schlüsseldepot SD 01.1	.......................	.......................

Die Schließung (PHZ) wird direkt in die Außentüre montiert.

Der Objektschlüssel hängt im Inneren an einem Haken.

Keine Elektronik im Tresor vorhanden! Zum Einbau auf / in die Fassade.

Technische Daten:

Verschluss	: Kastenschloß für Profilhalbzylinder 30/10

Maße HxBxT/mm	: 120 x 120 x 65

Material	: 4 mm Edelstahl V2A

Gewicht	: 1,7 kg

SeTec Art.-Nr.: B12850

Schlüsseldepot SD-01.2 ohne VdS / Klasse 1	.......................	.......................

in Verbindung mit einer Brandmeldezentrale ohne

Schlüsseldepot-Adapter. Komplett aus nicht rostendem Material.

Blendrahmen und Außentür aus V2A Edelstahl.

Die Feuerwehrschließung (PHZ) wird direkt in die Außentüre montiert.

Für Objektschlüssel sind 3 Haken im Innenraum vorgesehen.

Technische Daten:

Gehäuse BxHxT/mm	: 225 x 224 x 127

Putzhülle BxHxT/mm	: 240 x 240 x 132

Blendrahmen BxHxT/mm	: 275 x 275 x 3

Gewicht	: 9kg

SeTec Art.-Nr.: B12800

Schlüsseldepot SD-01.2 ohne VdS / Klasse 1	.......................	.......................

für Säulenmontage

in Verbindung mit einer Brandmeldezentrale ohne

Schlüsseldepot-Adapter. Komplett aus nicht rostendem Material.

Außentür aus V2A Edelstahl.

Die Feuerwehrschließung (PHZ) wird direkt in die Außentüre montiert.

Für Objektschlüssel sind 3 Haken im Innenraum vorgesehen.

Technische Daten:

Gehäuse BxHxT/mm	: 225 x 224 x 127

Gewicht	: 9kg

SeTec Art.-Nr.: B12820

# Feuerwehrschlüsseldepots Klasse 3

Feuerwehr-Schlüsseldepot SD-04.2 mit VdS / Klasse 3	.......................	.......................

Feuerwehr-Schlüsseldepot nach Klasse 3 mit VdS Zulassung zum Anschluss an alle Brandmeldezentralen in Verbindung mit einem Schlüsseldepot-Adapter z.B. SDA3.

Vorbereitet zum Einbau einer 	Innentür, wahlweise für alle anerkannten Feuerwehrschließungen.

- komplett aus nicht rostendem Material. 
- großer Innenraum für bis zu 3 Objekthalbzylinder.

- Anschlussklemmen im Innenraum gesteckt.

- freie Klemmen zur Durchverdrahtung von Blitzlampe oder Freischaltelement.

- Blendrahmen und Außentüre aus V2A Edelstahl.

- CNC gefräster Alu-Guss Korpus

- Verschlusselement mit integriertem Rückmelde- und Türkontakt
				- grüne LED zur Kontrolle „alle Objektschlüssel“ gesichert
				- Putzhülle zur Vorabmontage im Mauerwerk

- Heizung mit Temperaturregelung

Lieferung ohne Innentür, ohne Anschlusskabel

Technische Daten:

Betriebsspannung	: 24 V DC

Alarmstromaufnahme	: 350 mA

Heizung	: 240 mA / ca. 6 Watt

Gehäuse BxHxT/mm	: 225 x 224 x 127

Putzhülle BxHxT/mm	: 240 x 240 x 132

Blendrahmen BxHxT/mm	: 275 x 275 x 3
				Schutzart	: IP44
				Temp. Bereich	: -25°C bis +70°C

Gewicht	: 9,6 kg

VdS Nummer	: G 110093

SeTec Art.-Nr.: B12900

Feuerwehr-Schlüsseldepot SD-04.2 mit allseitiger
Sabotageüberwachung / Klasse 3	.......................	.......................

Feuerwehr-Schlüsseldepot mit rundum Bohrschutz (Vollschutz) Klasse 3 mit VdS

Zulassung zum Anschluss an alle Brandmeldezentralen in Verbindung

mit einem Schlüsseldepot-Adapter z.B. SDA3.

Der Einbau in Wärmedämmfassade möglich.

Vorbereitet zum Einbau einer 	Innentür, wahlweise für alle anerkannten

Feuerwehrschließungen.

- komplett aus nicht rostendem Material. 
- großer Innenraum für bis zu 3 Objekthalbzylinder.

- Anschlussklemmen im Innenraum gesteckt.

- freie Klemmen zur Durchverdrahtung von Blitzlampe oder Freischaltelement.

- Blendrahmen und Außentüre aus V2A Edelstahl.

- CNC gefräster Alu-Guss Korpus

- Verschlusselement mit integriertem Rückmelde- und Türkontakt

- Putzhülle zur Vorabmontage im Mauerwerk

- Heizung mit Temperaturregelung

- grüne LED zur Kontrolle „alle Objektschlüssel“ gesichert

- weiße LED im Innenraum zur indirekten Beleuchtung

Lieferung ohne Innentür, ohne Anschlusskabel

Technische Daten:

Betriebsspannung	: 24 V DC

Alarmstromaufnahme	: 350 mA

Heizung	: 240 mA / ca. 6 Watt

Gehäuse BxHxT/mm	: 225 x 224 x 127

Putzhülle BxHxT/mm	: 240 x 240 x 132

Blendrahmen BxHxT/mm	: 275 x 275 x 3
				Schutzart	: IP44
				Temp. Bereich	: -25°C bis +70°C

Gewicht	: 9,6 kg

VdS Nummer	: G 110093

SeTec Art.-Nr.: B12910

Feuerwehr-Schlüsseldepot SD-04.2 mit allseitiger
Sabotageüberwachung / Klasse 3 für Säuleneinbau	.......................	.......................

Feuerwehr-Schlüsseldepot mit rundum Bohrschutz (Vollschutz) Klasse 3 mit VdS

Zulassung zum Anschluss an alle Brandmeldezentralen in Verbindung

mit einem Schlüsseldepot-Adapter z.B. SDA3.

Der Einbau in die Hohlsäulen (Modul- oder Design-Säule) nach DIN 14675 ist ohne

Betonverguss möglich.

Vorbereitet zum Einbau einer 	Innentür, wahlweise für alle anerkannten

Feuerwehrschließungen.

- komplett aus nicht rostendem Material. 
- großer Innenraum für bis zu 3 Objekthalbzylinder.

- Anschlussklemmen im Innenraum gesteckt.

- freie Klemmen zur Durchverdrahtung von Blitzlampe oder Freischaltelement.

- Außentüre aus V2A Edelstahl.

- CNC gefräster Alu-Guss Korpus

- Verschlusselement mit integriertem Rückmelde- und Türkontakt

- Heizung mit Temperaturregelung

- grüne LED zur Kontrolle „alle Objektschlüssel“ gesichert

- weiße LED im Innenraum zur indirekten Beleuchtung

- OHNE Putzhülle und Blendrahmen

Lieferung ohne Innentür, ohne Anschlusskabel

Technische Daten:

Betriebsspannung	: 24 V DC

Alarmstromaufnahme	: 350 mA

Heizung	: 240 mA / ca. 6 Watt

Gehäuse BxHxT/mm	: 225 x 224 x 127
				Schutzart	: IP44
				Temp. Bereich	: -25°C bis +70°C

Gewicht	: 9,6 kg

VdS Nummer	: G 110093

SeTec Art.-Nr.: B12920

Überwachungskit für weiteren Objektzylinder	.......................	.......................

zum Einbau in das Feuerwehrschlüsseldepot SD-04.2

SeTec Art.-Nr.: B12950

Nachrüstkit für 2-fach Kontakt am Objektzylinder	.......................	.......................

Dieser Kit ermöglicht an jedem Objektzylinder einen

zusätzlichen potentialfreien Wechselkontakt. Somit sind

TAB-spezifische Objektzylinder-Informationen separat

abrufbar z.B. eine separate Meldung der Objektschlüssel-

überwachung an eine Einbruchmeldeanlage.

SeTec Art.-Nr.: B12948

DC/DC Wandler 12V -> 24V	.......................	.......................

DC DC Wandler zum Betrieb eines SeTec SD 04.2 an

einer 12V BMZ. Das SD 04.2 kann nur mit 24VDC

betrieben werden, somit ist es ggf. notwendig die von der

BMZ zur Verfügung gestellte Spannung anzuheben.

Technische Daten:

Eingangsspannung	: 12 V DC

Ausgangsspannung	: 24 V DC

Max. Ausgangsstrom	: 450 mA

SeTec Art.-Nr.: B12955

Schlüsselring „nicht wieder zu öffnen“	.......................	.......................

Dieses Edelstahlband lässt sich ganz einfach und ohne

Werkzeug dauerhaft schließen. Zum Öffnen muss das

Band mit Gewalt zerstört werden. Geschlossen stellt es

einen Schlüsselring mit Durchmesser 30 mm dar.

Technische Daten:

Material	: V2A

Maße LxB/mm	: 125 x 5

SeTec Art.-Nr.: B12956

Netzteil für FSD Heizung	.......................	.......................

Soll die Heizung des FSD nicht über die BMZ mitversorgt

werden, so bietet sich die Verwendung eines externen

Netzteils an. Hier als Netzteil für die Hutschienenmontage

z. B. direkt im Gehäuse der BMZ.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 93 x 25 x 56

Eingangsspannung	: 100-250 V AC

Ausgangsspannung	: 24 V DC

Leistung	: 15 W

Gewicht	: 300 g

SeTec Art.-Nr.: B12949

10m Anschlusskabel LiYY 10 x 0,5mm2	.......................	.......................

zum Anschluss das Feuerwehrschlüsseldepot SD-04.2 und

der Verbindung zum Schlüsseldepotadapter.

SeTec Art.-Nr.: B11897

5m Verlängerung des Anschlusskabel	.......................	.......................

Verlängerung des 10m Anschlusskabels (B11987) um weitere 5m.

SeTec Art.-Nr.: B11895

Blendrahmen als Wetterschutz	.......................	.......................

Als verbesserter Schutz gegen Witterungseinflüsse

an exponierten Fassaden.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 275 x 275 x 34

Material	: V2A Edelstahl

Gewicht	: 300 g

SeTec Art.-Nr.: B12957

Blendrahmen extra groß	.......................	.......................

Als Sichtblende bei Austausch FSD´s wenn die Fassade

beschädigt ist und nicht wieder sauber hergestellt werden kann.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 320 x 320 x 3

Material	: V2A Edelstahl

Gewicht	: 1,5 kg

SeTec Art.-Nr.: B12958

Funktionsblendrahmen Typ I	.......................	.......................

Dieser Blendrahmen vereint das FSD und das FSE in

einer Einheit. Diese optisch ansprechende Lösung bietet

zudem die Möglichkeit jederzeit ohne Mauerarbeiten das

FSE zu prüfen/reparieren.

Nicht in Verbindung mit Standsäulen einsetzbar!

Zu verwenden mit einem SD 04.2.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 400 x 275 x 3

Material	: V2A Edelstahl

Gewicht	: 2,5 kg

SeTec Art.-Nr.: B12968

Funktionsblendrahmen Typ II	.......................	.......................

Dieser Blendrahmen vereint das FSD und das FSE sowie

eine Leuchte mit Dauer- oder Blitzlichtfunktion in einer

Einheit. Diese optisch ansprechende Lösung bietet zudem

die Möglichkeit jederzeit ohne Mauerarbeiten das FSE oder

die Leuchte zu prüfen/reparieren.

Die anschlussfertige Blitz- oder Dauerlichtelektronik ist

bereits ab Werk vormontiert! Lediglich die Leuchtfarbe

muss gewählt werden (weiß, rot, orange)

Nicht in Verbindung mit Standsäulen einsetzbar!

Zu verwenden mit einem SD 04.2.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 500 x 275 x 3

Material	: V2A Edelstahl

Gewicht	: 3,5 kg

Spannung	: 10 V – 30 V DC

Strombedarf Dauerlicht	: 70 mA

Strombedarf Blitzlicht	: 10 mA

SeTec Art.-Nr.: B12969

Innentür-1 für Profilhalbzylinder	.......................	.......................

zum Einbau in das Feuerwehrschlüsseldepot SD-04.2 mit

Kastenschloss zur Aufnahme der entsprechenden

Feuerwehrschließung Profilhalbzylinder mit

VdS-Zulassung. Die Grundlänge von

ca. 35 mm darf nicht überschritten werden. Die Stellung

der Schließnocke des Zylinders muss in der

Schlüsselabzugstellung in 90° links sein.

Technische Daten:

Maße BxHxT/mm	: 114 x 200 x 6

Profilzylinder	: optional, in Länge 35 mm

Gewicht	: 1,20 kg

SeTec Art.-Nr.: B12951

Innentür-2 für Doppelbart-Umstellschloss (Kruse)	.......................	.......................

zum Einbau in das Feuerwehrschlüsseldepot SD-04.2 und

zur Aufnahme der entsprechenden Feuerwehrschließung

für Doppelbartschloss Typ Kruse.

Technische Daten:

Maße BxHxT/mm	: 114 x 200 x 6

Doppelbartschloss	: Typ Kruse

Schlossmaß	: 85 x 45mm

Lochabstand	: 75 x 35mm

Gewicht	: 0,50 kg

SeTec Art.-Nr.: B12952

Innentür- 3 für Doppelbart-Umstellschloss (Mauer)	.......................	.......................

zum Einbau in das Feuerwehrschlüsseldepot, SD-04.2 und

zur Aufnahme der entsprechenden Feuerwehrschließung

Doppelbartschloss Typ Mauer.

Technische Daten

Maße HxBxT/mm	: 114 x 200 x6

Doppelbartschloss	: Typ Mauer optional

Schlossmaß	: 95 x 60mm

Lochabstand	: 67 x 41mm

Gewicht	: 0,50 kg

SeTec Art.-Nr.: B12953

Doppelbart-Umstellschloss Typ Kruse	.......................	.......................

Zum Einbau in das Feuerwehrschlüsseldepot

Vorgesehen für Innentüre 2 (B12952)

Technische Daten

Maße HxBxT/mm	: 85 x 46 x 21

Doppelbartschloss	: Typ Kruse

Lochabstand	: 73 x 35 mm

Gewicht	: 300 g

SeTec Art.-Nr.: B10948S

Doppelbart-Umstellschloss Typ Mauer	.......................	.......................

Zum Einbau in das Feuerwehrschlüsseldepot

Vorgesehen für Innentüre 3 (B12953)

Technische Daten

Maße HxBxT/mm	: 96 x 60 x 25

Doppelbartschloss	: Typ Mauer

Lochabstand	: 65 x 40 mm

Gewicht	: 460 g

SeTec Art.-Nr.: B10946S

Schlüsseldepotadapter SeTec SDA3	.......................	.......................

als Interface zwischen der Brandmelderzentrale und dem

Feuerwehrschlüsseldepot, mit eigenständiger

Überwachung des SD und der

Übertragungseinrichtung, nach DIN, VDE und VdS, mit

VdS-Systemanerkennung.

Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur

Verfügung:

- Anschluss für 12 V- oder 24 V-Systeme

- “eins zu eins” Verdrahtung mit dem

Schlüsseldepot

- Störungs- und Sabotageüberwachung des SD

- LED-Anzeige SD-Alarm (rot)

- LED-Anzeige SD-entriegelt (gelb)

- LED-Anzeige Betrieb (grün)

- potentialfreier Kontakt für SD-Alarm

- Taste “Prüfen” für Revision der Primärleitung der SD-Überwachung.

- Taste “Rückstellen” zum Rückstellen eines Schlüsseldepotalarmes.

- Taste „Entriegeln“, entriegelt die Außentüre des Schlüsseldepots und startet einen Timer,   welcher nach 180 Sekunden das Depot automatisch Verriegelt

- Jumper für FWOL / BLZ Reset (München Stadt / Land)

- Sicherungen für FWOL / BLZ und FSD Entriegelung

Technische Daten:

Betriebsspannung	: 12 – 24 V DC

Ruhestromaufnahme	: 4 – 6 mA

Alarmstromaufnahme	: 40 mA

Maße BxHxT/mm	: 134 x 180 x 60

Farbe	: RAL 9002

Gewicht	: 100 g

VdS Nummer	: G 190018

SeTec Art.-Nr.: B10960

Schlüsseldepotadapter SeTec SDA3 Platine	.......................	.......................

elektronische Leiterplatte als Interface zwischen der

Brandmelderzentrale und dem Feuerwehrschlüsselkasten,

mit eigenständiger Überwachung des FSK/FSD und der

Übertragungseinrichtung, nach DIN, VDE und VdS,

mit VdS-Systemanerkennung.

Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur

Verfügung:

- Anschluss für 12 V- oder 24 V-Systeme

- “eins zu eins” Verdrahtung mit dem

Schlüsseldepot

- Störungs- und Sabotageüberwachung des SD

- LED-Anzeige SD-Alarm (rot)

- LED-Anzeige SD-entriegelt (gelb)

- LED-Anzeige Betrieb (grün)

- potentialfreier Kontakt für SD-Alarm

- Taste “Prüfen” für Revision der Primärleitung der SD-Überwachung.

- Taste “Rückstellen” zum Rückstellen eines Schlüsseldepotalarmes.

- Taste „Entriegeln“, entriegelt die Außentüre des Schlüsseldepots und startet einen Timer,   welcher nach 180 Sekunden das Depot automatisch Verriegelt

- Jumper für FWOL / BLZ Reset (München Stadt / Land)

- Sicherungen für FWOL / BLZ und FSD Entriegelung

Technische Daten:

Betriebsspannung	: 12 – 24 V DC

Ruhestromaufnahme	: 4 – 6 mA

Alarmstromaufnahme	: 40 mA

Maße BxHxT/mm	: 110 x 125 x 25

Gewicht	: 100 g

VdS Nummer	: G 190018

SeTec Art.-Nr.: B10961

Freischaltelement Typ Profilhalbzylinder	.......................	.......................

zum manuellen Auslösen des Feuerwehrschlüsselkastens

durch eine berechtigte, hilfeleistende Personen. Die

Anschaltung erfolgt über eine Meldergruppe oder direkt

am FSK/FSD-Adapter. Vorbereitet zum Einbau eines

registrierten Profilhalbzylinders.

Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur

Verfügung:

- sabotageüberwachtes Aluminium-Druckguss-Gehäuse

- potentialfreie Kontakte mit Auslösung über

Schließbartstellung

- Kontakt umstellbar auf Rast- und/oder Tastfunktion

- Kabeleinführung von hinten

Technische Daten:

Maße BxHxT/mm	: d=61 x 80

Farbe	: RAL 9002

Gewicht	: 550 g

VdS Nummer	: G 101085

SeTec Art.-Nr.: B10926

Freischaltelement Typ Kruse Schlüsselrohr	.......................	.......................

Dient zur manuellen Melderauslösung der BMA durch die

Feuerwehr bei Sichtfeuer, Wasserrohrbruch etc. Anschluss

an die BMZ über Grenzwertlinie oder AMS Modul.

Technische Daten:

Länge	: 80 mm

Durchmesser	: 38 mm

Gewicht	: 500 g

VdS Nummer	: G 192034

SeTec Art.-Nr.: B10927

Adapterplatte für Freischaltelement	.......................	.......................

Typ Kruse für Säuleneinbau

Die Adapterplatte nimmt das Freischaltelement

Typ Kruse (B10927) auf und gewährleistet eine einfache

und schnelle Montage in der SeTec Standsäule.

Technische Daten:

Durchmesser	: 38 mm

Gewicht	: 150 g

SeTec Art.-Nr.: B10927A

Feuerwehrorientierungsleuchte FW-OL	.......................	.......................

Einbauleuchte, die über dem Feuerwehrschlüsselkasten

montiert wird. Sie wird angesteuert, wenn die Feuerwehr

über die ÜE-Einrichtung alarmiert wurde. Auch erleichtert

sie den Einsatzkräften die Orientierung zum FSD/FSK

sowie zum Zugang des Objektes. Sie erlaubt

Fehlsignalisierung der ÜE oder einen gestörten FSD/FSK

zu erkennen. Damit Hinweis für die Feuerwehr, sich

notfalls den Zutritt zum Objektes mit Gewalt zu realisieren.

In der FW-OL werden eine 12/24V Lampe und eine 36 V

Lampe eingesetzt, somit ist sichergestellt, dass auch bei

Ausfall einer Lampe eine Teilfunktion gegeben ist.

Technische Daten:

Betriebsspannung	: 12 – 24 V DC

Soffittenlampe	: 24 V / 5 W und 36 V / 5 W

Maße BxHxT/mm	: 150 x 65 x 55

Farbe	: schwarz

Gewicht	: 0,5 kg

SeTec Art.-Nr.: B10928S

Blitzlampe BLZ 04 LED	.......................	.......................

Zum direkten Anschluss an Brandmeldezentralen.

Blitzlicht wird durch LEDs erzeugt.

Technische Daten:

Betriebsspannung	: 24 V DC

Alarmstromaufnahme	: 90 mA

Leuchtstärke	: 250 Lx

Blitzfrequenz	: 1 Hz

Maße HxBxT/mm	: 108 x 108 x 70

Schutzart	: IP 53

SeTec Art.-Nr.: B31000

# Modulare Standsäule zu Feuerwehrschlüsseldepot SD-01.2 und SD-04.2

Deckel zu Modulsäule für SD 04.2 Edelstahl	.......................	.......................

Als oberer Abschluss der Modulsäule

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 35 x 300 x 150

Farbe	: Edelstahl geschliffen

Gewicht	: 2 kg

VdS Nummer	: G 111019

SeTec Art.-Nr.: B12975

FSD Modul zu Modulsäule für SD 04.2 Edelstahl	.......................	.......................

Für die Aufnahme des Schlüsseldepots SD-04.2 in

der Modulsäule

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 310 x 300 x 150

Farbe	: Edelstahl geschliffen

Gewicht	: 6,9 kg

VdS Nummer	: G 111019

SeTec Art.-Nr.: B12971

Grundmodul für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl	.......................	.......................

Als Basis der Modulsäule, zum weiteren Aufsatz
				von Modulen wie B12971 etc.

Mit Ausschnitt für Freischaltelement.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 750 x 300 x 150

Farbe	: Edelstahl geschliffen

Gewicht	: 17,2 kg

VdS Nummer	: G 111019

SeTec Art.-Nr.: B12970

Optionsmodul FSE für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl	.......................	.......................

Für die Aufnahme verschiedener Freischaltelement in

die Modulsäule. Vorbereitet zum Einbau des Profilhalbzylinder

oder Abloy Zylinder

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 150 x 300 x 150

Farbe	: Edelstahl geschliffen

Gewicht	: 4 kg

VdS Nummer	: G 111019

SeTec Art.-Nr.: B12972

Optionsmodul FW-OL für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl.......................	.......................

Für die Aufnahme der Feuerwehrorientierungsleuchte

die Modulsäule.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 150 x 300 x 150

Farbe	: Edelstahl geschliffen

Gewicht	: 4 kg

VdS Nummer	: G 111019

SeTec Art.-Nr.: B12973

Optionsmodul LED-Blitz für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl......................	.......................

Modul inklusive Elektronik zur Ansteuerung mit 24VDC.

Dreiseitiger, flächenbündiger Einbau des KS-Lichtleiter.

Hohe Leuchtstärke bei geringem Stromverbrauch.

Leuchtfarbe wählbar aus: rot, weiss, orange, grün.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 150 x 300 x 150

Farbe	: Edelstahl geschliffen

Spannung	: 24V DC / 1 Herz

Gewicht	: 4 kg

VdS Nummer	: G 111019

SeTec Art.-Nr.: B12976

Optionsmodul S15 für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl	.......................	.......................

Für die Aufnahme verschiedener Sondereinbauten in

die Modulsäule. Lochbild bis 120mm Höhe möglich.

Geeignet für z.B. Sprechanlage / Siedle

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 150 x 300 x 150

Farbe	: Edelstahl geschliffen

Gewicht	: 4 kg

VdS Nummer	: G 111019

SeTec Art.-Nr.: B12974

Optionsmodul S30 für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl	.......................	.......................

Für die Aufnahme verschiedener Sondereinbauten in

die Modulsäule. Lochbild bis 250mm Höhe möglich.

Geeignet für z.B. Sprechanlage / Gira / Ritto etc.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 310 x 300 x 150

Farbe	: Edelstahl geschliffen

Gewicht	: 7 kg

VdS Nummer	: G 111019

SeTec Art.-Nr.: B12977

Optionsmodul Briefkasten		.......................	.......................

Modul mit integriertem Briefkasten für Kuverts bis

DIN A4. Briefkasten von vorne bedien-

und abschließbar.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 420x 300 x 150

Farbe	: Edelstahl geschliffen

Gewicht	: 8 kg

VdS Nummer	: G 111019

SeTec Art.-Nr.: B12981

Optionsmodul SR für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl	.......................	.......................

Modul inklusive Schlüsselrohr für PHZ Aufnahme.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 150 x 300 x 150

Farbe	: Edelstahl geschliffen

Gewicht	: 5 kg

VdS Nummer	: G 111019

SeTec Art.-Nr.: B12979

Befestigungsset für Modulsäule SD 04.2 Edelstahl	.......................	.......................

Montagematerial zur Befestigung der Modulsäule

auf dem Fundament.

Bestehend aus:

Chemische Anker	: 4 Stück M12

Metall-Flexrohr	: 1,5 m

SeTec Art.-Nr.: B12980

Kit zur Wandmontage des SD 04.2 Edelstahl	.......................	.......................

Für die Montage des Schlüsseldepots auf eine Wand

ohne Fundament. Keine Befestigungen am Boden nötig.

Es wird desweiteren benötigt:

- Deckelmodul  B12975

- FSD Modul B12971

Bestehend aus: Bodenmodul und Spezial-Rückwand zu FSD-Modul

Technische Daten:

Farbe	: Edelstahl geschliffen

Gewicht	: 3 kg

SeTec Art.-Nr.: B12982

# Einteilige Standsäule zu Feuerwehrschlüsseldepot SD-01.2 und SD-04.2

Standsäule einteilig als Komplettset mit SD 04.2 	.......................	.......................

Komplettset bestehend aus:

- Standsäule einteilig, Edelstahl 1,5 mm, geschliffen

mit Ausschnitt für FSE

- Schlüsseldepot SD 04.2 mit Rundumbohrschutz

- Innentüre IT 1, 2 oder 3 (je nach TAB)

Die einzigartige Konstruktion der Standsäule ermöglicht

den Errichter eine einfache und schnelle Installation

des Systems. Die Rückwand wird komplett zur Montage

der Standsäule und des Schlüsseldepots aus der Säule ge-

zogen. Nach der Montage wird die Rückwand in die Stand-

säule eingesteckt und verschraubt.

Einteilige Standsäule nach DIN 14675 in Anlehnung an den VdS.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 1200 x 300 x 150

Material	: Edelstahl 1,5 mm / geschliffen

Gewicht	: 30 kg

SeTec Art.-Nr.: B12932

Standsäule einteilig als Komplettset mit SD 01.2 	.......................	.......................

Komplettset bestehend aus:

- Standsäule einteilig, Edelstahl 1,5 mm, geschliffen

mit Ausschnitt für FSE

- Schlüsseldepot SD 01.2

Die einzigartige Konstruktion der Standsäule ermöglicht

den Errichter eine einfache und schnelle Installation

des Systems. Die Rückwand wird komplett zur Montage

der Standsäule und des Schlüsseldepots aus der Säule ge-

zogen. Nach der Montage wird die Rückwand in die Stand-

säule eingesteckt und verschraubt.

Einteilige Standsäule nach DIN 14675 in Anlehnung an den VdS.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 1200 x 300 x 150

Material	: Edelstahl 1,5 mm / geschliffen

Gewicht	: 29 kg

SeTec Art.-Nr.: B12934

Aufbauleuchte im Edelstahlgehäuse für Standsäule 	.......................	.......................

Dieses LED Leuchtmittel ist zum Einsatz auf Stand-

Säulen vorgesehen. Die integrierte Elektronik bietet wahl-

weise eine Dauer- oder Blitzlichtfunktion an. Das Licht

wird über den Flächenbündigen Lichtleiter nach außen ge-

leitet. Leuchtfarben wählbar: rot, weiss, oder orange.

Technische Daten:

Spannung	: 10 V – 30 V DC

Strom im Dauerlichtmodus	: 70 mA

Strom im Blitzlichtmodus	: 10 mA

Blitzfrequenz	: Doppelblitz mit 1 Hz

Maße HxBxT/mm	: 90 x 240 x 85

Material	: Edelstahl 3 mm / geschliffen

SeTec Art.-Nr.: B12938

Befestigungsset für einteilige Standsäule	.......................	.......................

Montagematerial zur Befestigung der einteiligen

Standsäule auf dem Fundament.

Bestehend aus:

Chemische Anker	: 4 Stück M10

Metall-Flexrohr	: 1,5 m

SeTec Art.-Nr.: B12988

# Design Standsäule zu Feuerwehrschlüsseldepot SD-04.2

Korpus zu Designstandsäule	.......................	.......................

Zum Einbau des Feuerwehrschlüsseldepots SD 04.2 mit

Rundumbohrschutz. Im Korpus ist bereits ein Ausschnitt

für FSE vorgesehen, im Auslieferungszustand ist diese

mit einer Blindplatte verschlossen.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 460 x 380 x 150mm

Material	: Edelstahl 2mm / geschliffen

Gewicht	: 8 kg

SeTec Art.-Nr.: B12985

Standfüße „kurz“ zu Designstandsäule	.......................	.......................

Die „kurzen“ Füße finden Verwendung bei der Montage

der Standsäule AUF einem bestehenden Fundament.

Hierzu werden zwei Montagekonsolen auf dem Fundament

verschraubt und die Säule dann über diese gesteckt und

verschraubt. Incl. Feuerverzinkter Montagekonsolen und

Abdeckrosetten.

Technische Daten:

Maße DxL/mm	: 100 x 1258

Material	: Edelstahl 2mm / geschliffen

Gewicht	: 25 kg

SeTec Art.-Nr.: B12986

Standfüße „lang“ zu Designstandsäule	.......................	.......................

Die „langen“ Füße finden Verwendung bei der Montage

der Standsäule IN einem neu zu gießendem Fundament.

Hierzu wird an beiden Füßen ein Montagekreuz befestigt,

welches zusammen mit den Füßen im Fundament vergossen

wird.

Technische Daten:

Maße DxL/mm	: 100 x 2000

Material	: Edelstahl 2mm / geschliffen

Gewicht	: 20 kg

SeTec Art.-Nr.: B12987

Befestigungsset für Designsäule	.......................	.......................

Montagematerial zur Befestigung der Designsäule

mit „kurzen“ Füßen auf dem Fundament.

Bestehend aus:

Chemische Anker	: 8 Stück M10

Metall-Flexrohr	: 1,5 m

SeTec Art.-Nr.: B12989

# Sonderfälle - Sonderlösungen

Wandmontageset für Modulsäule	.......................	.......................

Wird benötigt, wenn ein FSD „auf Putz“ z.B. auf eine Wand

montiert werden soll. Hier kann ein FSD mit Rundumbohr-

Schutz auch auf eine bestehende Dämm-Fassade geschraubt

werden ohne eine Kältebrücke zu bilden.

Set bestehend aus der Montageplatte und dem Boden-Deckel.

Dieser Artikel benötigt zusätzlich noch folgende Artikel:

Deckel Modul, B12975

FSD Modul, B12971

SD 04.2, B12920

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 310 x 250 x 4

Material	: Edelstahl geschliffen

Gewicht	: 3 kg

SeTec Art.-Nr.: B12982

FIZ Adapter	.......................	.......................

Adapter zur Montage des Feuerwehr Informantions-

zentrums auf einer SeTec Modulsäule.

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 33 x 300 x 150

Material	: Edelstahl 1,5 mm / geschliffen

Gewicht	: 2 kg

SeTec Art.-Nr.: B12990

FIZ – Feuerwehr Informationszentrum – „außen“	.......................	.......................

Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle zur Montage auf

der SeTec Modulsäule vorbereitet, mit integriertem

Laufkartendepot. Gehäuse aus V2A Edelstahl, geschliffen.

2-Flügel-Türsystem verschließbar durch Schwenkhebel-

verschluss zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders. Gehäuse

vorbereitet zur Aufnahme von Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)

nach DIN 14662, Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach

DIN 14661 und Hauptmelder (Druckknopfmelder).

Linke Tür komplett geschlossen. Kabeleinführung von

unten durch die Standsäule.

Erweiterbare Komponenten:

Regendach, B12992

Heizung 90 W / 230 V, B12993

Innenbeleuchtung 8 W / 230 V, B12994

Türschalter, B12995

Technische Daten:

Maße HxBxT/mm	: 600 x 760 x 243

Schutzart	: IP 54

Gewicht	: 28 kg

SeTec Art.-Nr.: B12991

SD 04.1 – SD 04.2 Adapter 	.......................	.......................

Soll ein vorhandenes SD 04.1 gegen ein neues

SD 04.2 ersetzt werden, kann die bereits bauseits

eingebaute Putzhülle des SD 04.1 in der Wand

verbleiben. Es wird lediglich dieser Adapter benötigt.

Dieser speziell gefertigte Metallwinkel stellt gleichzeitig

Tiefenausgleich sowie Bohr- und Befestigungsloch

Adapter dar.

Technische Daten:

Material	: 3 mm Zinkorstahl

Maße HxBxT/mm	: 600 x 760 x 243

Gewicht	: 2 kg

SeTec Art.-Nr.: B12967

Montagekit für Dämmfassade zu SD 04.2 	.......................	.......................

Für die Montage des Depots auf eine Wand mit Dämmung.

Zum bündigen Einbau des Depot in der Fassade. Dient als Unter-

konstruktion und kann in der Tiefe verändert werden.

Minimaler Wandaufbau mit Montagekit:	120 mm

Maximaler Wandaufbau mit Montagekit:	200 mm

Bestehend aus:

- Montagekonsole für die Wand

- Montagekonsole für SD-04.2

- 4 Stk. Gewindestangen M8x200

Technische Daten:

Farbe	: 3 mm Stahlblech verzinkt

Maße HxBxT/mm	: 120 x 225 x 225								Gewicht	: 5 kg

SeTec Art.-Nr.: B12997

Adapter zum Höhenausgleich für SeTec Standsäulen 	.......................	.......................

Dieser Adapter ist speziell für die Montage von SeTec

Standsäulen vorgesehen. Mit dem Adapter ist der

Höhenausgleich möglich, damit das FSD in der vom

VdS vorgeschriebenen Einbauhöhe von min. 800 mm

bis 1400 mm montiert werden kann.

Die äußere stabile Edelstahlkonstruktion lässt sich leicht

auf 3 verschiedene Montagehöhen ( 10 cm, 13 cm, 16 cm)

einstellen. Der Adapter besteht aus 2 Teilen. Teil 1 wird

auf das Fundament geschraubt, Teil 2 wird darüber geschoben

bis die gewünschte Einbauhöhe für die Standsäule erreicht ist.

Technische Daten:

Material	: 3 mm Edelstahl

Maße HxBxT/mm	: 120 x 300 x 150								Gewicht	: 5 kg

SeTec Art.-Nr.: B12998