# Störmeldeanlagen  /  IP-basierend

Störmeldezentrale SMZ-WEB mit 8 Gruppen	.......................	.......................

Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur

Verfügung:

- Grundgerät mit Hauptplatine und Webserver

- externe Stromversorgung 230V AC / 24V DC

- Programmierung und Bedienung über Webbrowser

- 32 LED Anzeigen in der Frontplatte möglich

- Windows Tool „Hausmeistertableau“

- Drucker über Netzwerkanschluss

- Email und SMS Versand über Internet

- Master  Slave Vernetzung bis zu 8 Geräte / max. 128 Eingänge

- 8 Störmeldegruppen, kompakte Ausführung

- erweiterbar auf 32 Störmeldegruppen mit weiteren Steckkarten

4 potentialfreie Kontakte auf der Hauptplatine

- Ausgänge erweiterbar auf max. 16 Stück

- 22 verschiedene Eingangstypen

- alle Gruppen als Ruhestromlinie mit verschiedenen

Abschlusswiderständen z.B. 12K-Ohm

- Schließer und Öffner als Meldekontakt anschließbar

- Summenalarm

- ein potentialfreier Relaiskontakt Sammelstörung

Prioritätenrelaisbildung über Eingangsgruppen

- Anschaltung aller Gruppen als Ruhe und/oder

Arbeitstrommeldung

- akustischer Signalgeber

- Lampenprüf-, und Quittiertaster

- formschönes Gehäuse aus ABS Kunststoff

Technische Daten:

Ausgang ext. Verb.	: 800 mA / 12 V

Maße BxHxT/mm	: 280 x 170 x 60

Schnittstellen	: 10/100 BaseT und RS232

Gewicht	: 1 kg

Gehäuse	: ABS

Schutzart	: IP54

SeTec Art.-Nr.S30010

8 fach-Gruppenkarte zu SMZ-WEB	.......................	.......................

Folgende Leistungsmerkmale stehen serienmäßig zur

Verfügung:

- Ruhe- und/oder Arbeitsstrommeldung für

8 Störmeldegruppen

- ausgeführt als Steckkarte

- zur Erweiterung der SMZ-WEB

Technische Daten:

Maße BxHxT/mm	: 40 x 90 x 20

Parallelausgang LED	: 50 mA

Gewicht	: 100 g

SeTec Art.-Nr.: S30020

8 fach Relaiskarte zu SMZ-WEB	.......................	.......................

- ausgeführt als Steckkarte

- zur Erweiterung der SMZ-WEB

- 8 Relais mit zwei potentialfreien Wechselkontakten

Technische Daten:

Maße BxHxT/mm	: 40 x 90 x 20

Leistung	: 60 VA

Relais	: 2 mA / 12 V

Kontaktbelastbarkeit	: 125 V AC / DC / 1,25 A

Gewicht	: 150 g

SeTec Art.-Nr.: S30030

Softwaremodule zu SMZ-WEB „Hausmeistertableau“	.......................	.......................

Windows Anwendung die über LAN Meldungen der SMZ-WEB

darstellt.

Anzeige von:

- Störmeldung im Klartext

- Alarmmeldungen

-Statusanzeige der kpl. SMZ-WEB

- Akustisches Signal

- Pop up Fenster bei Statusänderung

- Quittierung des Summers

Technische Daten:

SeTec Art.-Nr.: S30040